Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na

„Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

zadanie realizowane w ramach Projektu

„Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo” , który jest dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Wartość szacunkowa zamówienia: przedmiotowe zadanie stanowi część zamówienia o szacunkowej wartości przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

Tryb postępowania: 	przetarg nieograniczony

Zamawiający: 	Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa

| Warszawa, 11 października 2011 r. | Zatwierdził Dagmara Batogowska-Zwierz, członek zarządu |
| --- | --- |

Warszawa, 11 października 2011 r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- | --- |
| 1. | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
| 2. | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego |
| 3. | Część III | Opis przedmiotu zamówienia (OPZ). |

Część I

Instrukcja dla Wykonawców

# NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiającym jest spółka:

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319677, NIP 525-243-84-77, Regon: 141624659 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 2 900 000 zł.

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) - zwanej dalej Ustawą - oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w trybie przetargu nieograniczonego.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Dane dotyczące projektu pn. Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo:

    - Na realizację projektu pn. Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo składają się dwa zadania inwestycyjne dotyczące robót budowlanych:

  - Zadanie 1 - Wykonanie wewnętrznej infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej dla zespołu elektrowni wiatrowych, a także wykonanie fundamentów pod maszty elektrowni wiatrowych (nie wchodzące w zakres niniejszego zamówienia);

  - Zadanie 2 - Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW (będące przedmiotem niniejszego zamówienia).

    - Zamawiający określa następujący zakres równoważności:

W przypadku gdy w OPZ, w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej lub w innej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej SIWZ - zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z OPZ i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych w załączonych do SIWZ dokumentach, w szczególności, w odniesieniu do turbozespołów wiatrowych:

- moc przyłączeniowa jednego turbozespołu wiatrowego musi wynosić 850 kW;

- łączna wysokość masztu razem ze śmigłem jednego turbozespołu wiatrowego nie może być większa niż 100 m;

- przystosowanie turbozespołów wiatrowych do pracy w warunkach wiatrowych odpowiadających klasie IEC IIIB;

- turbozespoły wiatrowe muszą być dopuszczone do stosowania na terytorium Polski.

  - Dane dotyczące przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2:

    - Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW, składających się z masztu, wirnika z trzema śmigłami z poziomą osią obrotu, asynchronicznego generatora ze skrzynią biegów, regulatora napięcia, wewnętrznego okablowania i urządzeń umożliwiających przyłączenie kabli doprowadzonych od stacji transformatorowej do podstawy masztu, systemu zdalnego monitorowania pracy turbozespołu oraz wszelkich innych elementów niezbędnych do zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i zgodnego z prawem działania turbozespołu, w zakres których wchodzą:

- moduły GSM wraz z routerem oraz łączem satelitarnym umożliwiające monitorowanie i zdalne sterowanie pracą turbozespołów wiatrowych;

- sprzęt oraz oprogramowanie do zdalnego monitorowania i sterowania pracą turbozespołów wiatrowych;

- dzienne i nocne oznaczenia lotnicze wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1193 ze zm.);

- szkolenie pracownika Zamawiającego z zakresie podstawowych czynności związanych z obsługą turbozespołów wiatrowych;

- dostarczenie dokumentów zawierających krzywą mocy dla oferowanych urządzeń;

- zapewnienie transportu do miejsca realizacji zamówienia, w tym zapewnienie niezbędnych środków transportu, dźwigów rozładunkowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń na transport w Polsce i za granicą na całej trasie transportu, zapewnienie ubezpieczenia urządzeń na czas transportu i instalacji;

- wykonanie montażu, uruchomienia i wykonanie minimum 120 godzin testów odbiorczych zainstalowanych urządzeń;

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi i bezpieczeństwa pracy turbozespołów wiatrowych;

- ciągłe monitorowanie pracy, obsługa serwisowa i naprawa w okresie gwarancyjnym turbozespołów wiatrowych oraz wszelkich elementów wyposażenia dostarczonych wraz z turbozespołami wiatrowymi.

    - Oznaczenie wg wspólnego słownika zamówień (CPV): 45251160-0, 31121340-5.

    - Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy.

    - Dokumenty zamieszczone w Części III SIWZ stanowią opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 wyłącznie w zakresie w jakim dokumenty te dotyczą wymogów technicznych instalowanych turbozespołów wiatrowych oraz wykonywania robót budowlanych związanych z instalacją turbozespołów wiatrowych (z wyłączeniem robót związanych z budową dróg, placów montażowych i zewnętrznych instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych). Następujące dokumenty lub wskazane poniżej fragmenty dokumentów zamieszczone w Części III SIWZ stanowią opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2:

- Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;

- Szczegółowe specyfikacje techniczne T-1 – Wykonanie i odbiór urządzeń technologicznych elektrowni wiatrowej;

- Przedmiar robót – Dostawa i montaż podstawowych urządzeń;

- Przedmiar robót – Konstrukcja (pozycje 26, 27);

- Zamienny projekt budowlany – branża budowlana (str. 29-32 projektu – w zakresie parametrów technicznych sekcji fundamentowych masztów oraz str. 27-28 projektu, pkt 1.2, 2.3 oraz 5 Opisu technicznego na str. 19-20 i 23-26 projektu, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych i sposobu instalacji turbin wiatrowych);

- Projekt budowlany – branża elektryczna (Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych elektrowni wiatrowych – str. 4-13 projektu, pkt 6, 11, 13 Opisu technicznego na str. 33-34 i 36-38 projektu, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych i sposobu instalacji turbin wiatrowych);

- Projekt wykonawczy – branża budowlana (str. 28-31 projektu – w zakresie parametrów technicznych sekcji fundamentowych masztów oraz str. 26-27 projektu, pkt 1.2, 2.3 oraz 5 Opisu technicznego na str. 18-19 i 22-25 projektu, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych i sposobu instalacji turbin wiatrowych);

- Projekt wykonawczy – branża elektryczna (Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych elektrowni wiatrowych – str. 4-13 projektu, pkt 6, 11, 13 Opisu technicznego na str. 25-27 i 29-30 projektu, w zakresie dotyczącym parametrów technicznych i sposobu instalacji turbin wiatrowych).

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy.

- INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- WYKONANIE ZAMÓWIENIA PRZY UDZIALE PODWYKONAWCÓW

  - Wykonawca nie może powierzyć zamówienia podwykonawcom, za wyjątkiem części zamówienia dotyczącej transportu, montażu, przeprowadzenia testów odbiorczych i obsługi serwisowej w okresie gwarancji.

  - Jeżeli Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie z udziałem podwykonawców zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty (załącznik nr 1 do IDW) zakres zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcom.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zamówienie w zakresie dostawy, montażu oraz testów odbiorczych zostało zrealizowane w terminie do 240 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pierwszej zaliczki na poczet ceny zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy oraz spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  - Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz w oparciu o potwierdzenie spełniania warunków w zakresie wskazanym poniżej (pod pojęciem farmy wiatrowej Zamawiający rozumie pojedynczą elektrownię wiatrową lub zespół połączonych elektrowni wiatrowych):

    - Zamawiający oceni jako spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, na podstawie wykazu robót budowlanych, z którego wynikać będzie, że Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej trzy roboty budowlane polegające na dostawie i montażu turbin wiatrowych dla farmy wiatrowej, z których każda farma wiatrowa ma moc nie mniejszą niż 5 MW.

    - Zamawiający oceni jako spełniony warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej osobą do spraw nadzoru nad montażem turbozespołów, posiadającą co najmniej doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu montażu turbozespołów na co najmniej jednej farmie wiatrowej o łącznej mocy nie mniejszej niż 5 MW.

    - Zamawiający oceni jako spełniony warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę 5 000 000 euro.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 10.1 IDW.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do IDW;

    - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do IDW;

    - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

    - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 IDW, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:

    - oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do IDW;

    - wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

    - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

    - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Informacje dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w pkt 10.1.2) - 10.1.4) oraz pkt 10.1.6) IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- w pkt 10.1.5) IDW - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy;

    - dokumenty, o których mowa w pkt 10.3.1) ppkt 1) lit. a) i c) oraz w ppkt 2) IDW, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 10.3.1) ppkt 1) lit. b) IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

    - jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.1) IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 10.3.2) IDW odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się odpowiednio.

  - Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja/spółki cywilne):

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo. Forma pełnomocnictwa musi być zgodna z wymaganiami określonymi w pkt 14 IDW;

    - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy;

    - w odniesieniu do warunków określonych w pkt 9.1. IDW, muszą być one spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

    - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy oraz w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dołączyć do oferty:

- dokumenty wskazane w pkt 10.1.2) - 10.1.6) IDW przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie,

- oświadczenia wskazane w pkt 10.1.1) i 10.2.1) IDW przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie;

- dokumenty wskazane w pkt 10.2.2) - 10.2.4) IDW wspólnie lub przez przynajmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie (każdy dokument może dotyczyć innego Wykonawcy występującego wspólnie);

    - wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym przez Wykonawców występujących wspólnie, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

  - Dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone w formie określonej w pkt 14 IDW.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z uwzględnieniem zapisu pkt 11.2. IDW i pkt 14 IDW.

  - Zamawiający może zastrzec formę pisemną dla określonych oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę. O przedmiotowym zastrzeżeniu Zamawiający poinformuje Wykonawców z należytym wyprzedzeniem.

  - Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

    - pani Dagmara Batogowska-Zwierz – tel.: 503 954 985

  - Nr faksu Zamawiającego: +48 22 839 2411.

  - Adres e-mail Zamawiającego: pew@pew.com.pl

  - Wykonawca obowiązany jest potwierdzić fakt otrzymania dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych faksem przez Zamawiającego najpóźniej w dniu ich otrzymania. Brak niezwłocznego potwierdzenia oznaczać będzie, iż Wykonawca otrzymał informację w momencie jej przekazania przez Zamawiającego - dowód transmisji danych. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. Zamawiający potwierdzi otrzymanie faksu od Wykonawcy na jego wyraźne żądanie.

  - Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresów oraz nr faksów. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane na ostatnio podany adres lub nr faksu Wykonawcy uznawane będą za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

  - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert w następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.).

  - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 13 1540 1043 2104 8106 4777 0001 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr Ba/2A/2011”. Wniesienie wadium w pieniądzu jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego. Kopię dowodu wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający zaleca dołączyć do oferty.

  - Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji winno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą.

  - W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt 12.2.3) i 12.2.4) IDW gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz nazwę gwaranta (banku lub ubezpieczyciela) wraz ze wskazaniem ich siedzib;

    - nazwę przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

    - określenie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji;

    - bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania), w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a lub art. 46 ust. 5 Ustawy.

  - W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Felińskiego 40 lok. 1, 01-563 Warszawa lub wraz z ofertą w oddzielnej kopercie oznaczonej „wadium w postępowaniu nr Ba/2A/2011” oraz nazwą i adresem Wykonawcy.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt 15 IDW i w formie określonej w Specyfikacji ofertę, na którą składa się:

    - formularz oferty zgodny w treści z załącznikiem nr 1 do IDW wraz z załącznikami wskazanymi w pkt 14.1.2) - 14.1.5) IDW;

    - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub do poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem jeżeli owo umocowanie nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą;

    - wszystkie oświadczenia i dokumenty, których złożenia żąda Zamawiający w pkt 10 IDW;

    - pisemne zobowiązanie podmiotów, o których mowa w pkt 9.3 IDW do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia lub inny dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - tylko w sytuacji określonej w pkt 9.3 IDW;

    - dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie określonej w pkt 12 IDW, jeżeli wadium wnoszone jest w inne formie niż pieniądz.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy - albo przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika Wykonawcy.

  - Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, w sposób zapewniający trwałość tekstu. Zaleca się aby format oferty nie był większy niż format A4.

  - Zamawiający zaleca aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami i parafowana, a w formularzu oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. Ponadto kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone (np. zbindowane, zszyte), z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 14.14. IDW.

  - Wszelkie zmiany w tekście oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę pod rygorem ich nieuwzględnienia.

  - Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom określonym przez Zamawiającego.

  - Dokumenty określone w pkt 10 IDW są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia określonego w pkt 10.2.1) IDW, które winno być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub pełnomocnika tego Wykonawcy.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

  - Informacje składane w trakcie postępowania, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U.2003.153.1503 ze zm.)”. Informacje te winny być umieszczone w innej osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Zapisane strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy.

  - Z zastrzeżeniem zdania drugiego, w przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku przedstawienia przez Wykonawców dokumentu, o którym mowa w pkt 10.2.4) IDW, w którym jakiekolwiek kwoty podane zostały w walutach innych niż Euro, Zamawiający przeliczy te kwoty na Euro według średniego kursu Europejskiego Banku Centralnego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

  - Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie powinno być oznakowane jako "OFERTA" oraz opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz co najmniej nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczone w następujący sposób:

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

OFERTA

na: „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”

Nie otwierać przed godz. 16:30 w dniu 21 listopada 2011 r.

  - Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wprowadzić zmiany do złożonej przez siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert, przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu winno być opakowane tak, jak oferta, a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem  „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA nr …”.

  - Wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, może wycofać złożoną przez siebie ofertę. Ofertę skutecznie może wycofać jedynie osoba należycie umocowana. Podczas otwarcia ofert powiadomienia o wycofaniu oferty zostaną przez Zamawiającego odczytane w pierwszej kolejności, a oferty których dotyczą nie zostaną otworzone w rozumieniu przepisów Ustawy. Takie oferty zostaną niezwłocznie odesłane Wykonawcom.

  - Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8) Ustawy. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzyskał wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 01-563 Warszawa, ul. Felińskiego 40 lok. 1. Oferty należy składać w poniedziałki, wtorki, środy lub czwartki w godzinach od 1000 do 1400 lub w dniu otwarcia ofert od godziny 1000 do upływu terminu składania ofert, określonego w pkt 15.2 IDW.

  - Termin składania ofert upływa dnia 21 listopada 2011 r. o godz. 16:00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres.

  - W przypadku złożenia oferty po terminie wskazanym w pkt 15.2 IDW, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 listopada 2011 r. o godzinie 16:30 w siedzibie Zamawiającego 01-563 Warszawa, ul. Felińskiego 40 lok. 1.

  - Opakowania oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem oferty, której dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - Oferty skutecznie wycofane, nie zostaną otworzone w rozumieniu przepisów Ustawy. Takie oferty zostaną niezwłocznie odesłane Wykonawcom.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty składa się z następujących elementów: (a) wynagrodzenia ryczałtowego za dostawę wraz z montażem turbozespołów wiatrowych oraz wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 1) – 8) IDW oraz (b) wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 9) IDW w całym okresie gwarancji oferowanym przez Wykonawcę. Zamawiający przyjmie oferowaną cenę jako ostateczną, za jaką przedmiot zamówienia zostanie wykonany.

  - Z zastrzeżeniem treści kolejnego zdania, cena oferty, o której mowa w pkt 16.1 IDW winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia. Cena nie obejmuje jakichkolwiek podatków związanych z zakupem (za wyjątkiem podatku VAT), użytkowaniem lub własnością urządzeń będących przedmiotem zamówienia, kosztów uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń niezbędnych do wykonania zamówienia (za wyjątkiem decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, których obowiązek uzyskania spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Wzorem umowy), kosztów ubezpieczenia w zakresie z jakim obowiązek uzyskania ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym zgodnie z Wzorem umowy.

  - Cena ofertowa musi być wyrażona w EURO z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

  - Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

  - Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie dokonywana w Euro, z wyjątkiem podatku VAT, którego płatność dokonywana będzie w PLN.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami

    - cena - 55 %;

    - okres gwarancji - 10 %;

    - produktywność - 35 %

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami

    - Cena:

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę  za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem:

x 55%

gdzie: C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena,

Cn - najniższa zaoferowana cena,

Cob - cena zaoferowana w badanej ofercie.

Oferowana cena zostanie obliczona jako suma następujących składników: (a) wynagrodzenia ryczałtowego za dostawę wraz z montażem turbozespołów wiatrowych oraz wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 1) – 8) IDW oraz (b) wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 9) IDW w całym okresie gwarancji oferowanym przez Wykonawcę.

    - Okres gwarancji:

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji na przedmiot zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów, zgodnie z poniższym wzorem. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 24 miesiące. Do wyliczenia przedmiotowego kryterium maksymalny okres gwarancji wynosi 72 miesiące. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji niż 72 miesiące. W takim przypadku Zamawiający do wyliczenia przedmiotowego kryterium podstawi do wzoru liczbę 72 miesięcy.

x 10%

gdzie: G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji

Gob – termin zaoferowany w badanej ofercie (W MIESIĄCACH)

Gn – najdłuższy zaoferowany termin (W MIESIĄCACH)

    - Produktywność:

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje turbiny wiatrowe o najniższej prędkości wiatru, przy której turbina osiąga co najmniej 98% mocy nominalnej przy gęstości powietrza wynoszącej 1,225 kg/m3 w trybie pracy, przy którym moc akustyczna turbiny nie przekracza 104dB. Wykonawca określi minimalną prędkość wiatru, przy której turbina osiąga co najmniej 98% mocy nominalnej w oparciu o dostarczoną przez Wykonawcę krzywą mocy w formie tabelarycznej, która będzie podstawą gwarancji krzywej mocy zgodnie z postanowieniami umowy.

x 35%

gdzie: P – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za produktywność

Pob – prędkość wiatru, przy której turbina osiąga 98% mocy nominalnej, dla turbiny zaoferowanej w badanej ofercie (W m/s, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

Pn – najmniejsza prędkość wiatru, przy której turbina osiąga 98% mocy nominalnej spośród wszystkich zaoferowanych turbin (W m/s, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku)

  - Najwyższa liczba punktów, obliczona na podstawie poniższego wzoru, wyznaczy najkorzystniejszą ofertę:

gdzie: Lp – liczba punktów

C – punkty przyznane w kryterium Cena

G – punkty przyznane w kryterium Okres gwarancji

P – punkty przyznane w kryterium produktywność

  - Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę w zamówieniu.

  - Ocenie będą podlegały oferty ważne tj. oferty niepodlegające odrzuceniu.

  - Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Przed podpisaniem umowy z Zamawiającym Wykonawca, którego ofertę wybrano, po uzyskaniu informacji o miejscu i terminie zawarcia umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

  - W przypadku, gdy oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający żąda przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Istotne postanowienia umowy zostały określone w Części II SIWZ - Wzór umowy.

  - Na podstawie art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we Wzorze umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - W terminie określonym we Wzorze umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
nr: 13 1540 1043 2104 8106 4777 0001 z dopiskiem „zabezpieczenie należytego wykonanie umowy w postępowaniu nr Ba/2A/2011”. Wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie określonej w pkt 20.1.3) i 20.1.4) IDW gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz nazwę gwaranta (banku lub ubezpieczyciela) wraz ze wskazaniem ich siedzib;

    - nazwę przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

    - określenie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji;

    - bezwarunkowe (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 20.3.7)) i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania);

    - w gwarancji dopuszcza się zawarcie, jako warunku realizacji przez Zamawiającego praw z gwarancji, wymogu przedstawienia przez Zamawiającego oświadczenia Zamawiającego, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, w którym Zamawiający określił rodzaj uchybień i termin ich usunięcia, nie usunął takich uchybień.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno być wniesione w Euro.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminach i warunkach określonych w Części II SIWZ - Wzór umowy.

- MOŻLIWOŚĆ UDZIELENIA ZALICZKI

  - Zamawiający przewiduje udzielenie Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia w wysokości i na zasadach określonych w Części II SIWZ - Wzór umowy.

  - Udzielenie każdej zaliczki uwarunkowane będzie wniesieniem przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach (w zależności od wyboru Wykonawcy):

    - pieniądzu;

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie zaliczki wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 13 1540 1043 2104 8106 4777 0001 z dopiskiem „zabezpieczenie zaliczki dotyczącej umowy zawartej w postępowaniu nr Ba/2A/2011”. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki w pieniądzu jest skuteczne z chwilą uznania rachunku Zamawiającego.

  - W przypadku wnoszenia zabezpieczenia zaliczki w formie określonej w pkt 21.2.3) i 21.2.4) IDW gwarancja winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać:

    - nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz nazwę gwaranta (banku lub ubezpieczyciela) wraz ze wskazaniem ich siedzib;

    - nazwę przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia oraz nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego;

    - określenie wierzytelności, która ma zostać zabezpieczona gwarancją;

    - kwotę gwarancji;

    - termin ważności gwarancji;

    - bezwarunkowe (z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 21.3.7)) i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego (nie później niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania);

    - w gwarancji dopuszcza się zawarcie, jako warunku realizacji przez Zamawiającego praw z gwarancji, wymogu przedstawienia przez Zamawiającego oświadczenia Zamawiającego, że Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, w którym Zamawiający określił rodzaj uchybień i termin ich usunięcia, nie usunął takich uchybień.

  - Zabezpieczenie zaliczki winno być wniesione w Euro.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminach i warunkach określonych w Części II SIWZ - Wzór umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW

  - Załącznik nr 1 - wzór formularza oferty.

  - Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia.

  - Załącznik nr 3 - wykaz robót budowlanych.

  - Załącznik nr 4 - wykaz osób.

Załącznik nr 1 do IDW

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

## Formularz Oferty

pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy

Wykonawca

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Adres do korespondencji/Dane pełnomocnika*

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

* Jeżeli został ustanowiony

Zamawiający

Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o.

ul. Felińskiego 40 lok. 1

01-563 Warszawa

# OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo” składamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia - zwanej dalej SIWZ oraz:

- Oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ za

-	cenę netto ………………………… Euro za dostawę wraz z montażem turbozespołów wiatrowych oraz wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 1) – 8) IDW

-	plus podatek VAT w kwocie ………………………… Euro

-	cenę netto ………………………… Euro za wykonanie zamówienia w zakresie opisanym w pkt 3.2.1) 9) IDW w całym okresie gwarancji oferowanym przez Wykonawcę

-	plus podatek VAT w kwocie ………………………… Euro

tj. za łączną cenę brutto: ………………………… Euro

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem jakichkolwiek podatków związanych z zakupem (za wyjątkiem podatku VAT), użytkowaniem lub własnością urządzeń będących przedmiotem zamówienia, kosztów uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń niezbędnych do wykonania zamówienia (za wyjątkiem decyzji administracyjnych, zgód i pozwoleń, których obowiązek uzyskania spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Wzorem umowy), kosztów ubezpieczenia w zakresie z jakim obowiązek uzyskania ubezpieczenia spoczywa na Zamawiającym zgodnie z Wzorem umowy.

- Oświadczamy, że wykonamy całość przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy, montażu oraz testów odbiorczych turbin wiatrowych w terminie 240 dni od dnia otrzymania pierwszej zaliczki na poczet ceny zgodnie z postanowieniami Wzoru umowy.

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres …… miesięcy.

- Oświadczamy, że oferujemy turbiny wiatrowe firmy ……………………………… typ …………………………, które osiągają moc nominalną przy prędkości wiatru wynoszącej ……… m/s,.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i akceptujemy go bez zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego we Wzorze umowy, w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym.

- Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto, na warunkach 
i w sposób określony we Wzorze umowy i SIWZ.

- Wadium w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) zostało wniesione w dniu ………………… w formie ……………………………….………………………

Wadium wpłacone w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy w …………………………………… Nr ……………………………………………………

- Oświadczamy, że oferta jest dla Nas wiążąca przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, iż nie zamierzamy powierzać podwykonawcom żadnej części niniejszego zamówienia** / Oświadczamy, iż następujące części niniejszego zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom**

| Lp. | Określenie części zamówienia |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |

- Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy żadne z informacji zawartych w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji** / Oświadczamy, że na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie oraz załączonych do niej dokumentach, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania**:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Zaleca się określenie zawartości oferty poprzez uzupełnienie poniższego zapisu:

Oferta wraz z załącznikami zawiera …… zapisanych stron, podpisanych i ponumerowanych zgodnie 
z wymogami SIWZ.

- Podpis(y):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (Wykonawców | Nazwisko i imię osoby umocowanej do podpisania oferty | Podpis osoby umocowanej do podpisania oferty | Pieczęć Wykonawcy (Wykonawców/ Pełnomocnika) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

**	– niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do IDW

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

Wykonawca*

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

* - w przypadku Wykonawców występujących wspólnie należy wypełnić zgodnie z pkt 10.4.5) ppkt 2) IDW

## OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

oraz o braku podstaw do wykluczenia

## Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”, oświadczamy, że:

## spełniamy warunki udziału w ww. postępowaniu, w tym warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.);

  - brak jest podstaw do wykluczenia nas z ww. postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), w tym warunków określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (Wykonawców | Nazwisko i imię osoby umocowanej do podpisania oferty | Podpis osoby umocowanej do podpisania oferty | Pieczęć Wykonawcy (Wykonawców/ Pełnomocnika) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3 do IDW

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

Wykonawca

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”, oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu (zakończeniu) robót budowlanych wskazanych poniżej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzającym spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonym w pkt 9.1.2) IDW w zakresie wskazanym w pkt 9.2.1) IDW:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy / Podmiotu wykazującego posiadane doświadczenie* | Przedmiot zamówienia | Data wykonania (dzień/miesiąc/rok) | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Początek | Koniec |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

* Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 9.3. IDW jest zobowiązany do załączenia oświadczeń/dokumentów wskazanych w pkt 14.1.4) IDW.

Uwaga! Do oferty muszą być załączone dokumenty potwierdzające, że wskazane wyżej roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (Wykonawców | Nazwisko i imię osoby umocowanej do podpisania oferty | Podpis osoby umocowanej do podpisania oferty | Pieczęć Wykonawcy (Wykonawców/ Pełnomocnika) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 4 do IDW

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: Ba/2A/2011

Wykonawca

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na „Wykonanie roboty budowlanej polegającej na dostawie wraz z montażem siedmiu turbozespołów wiatrowych, każdy o mocy przyłączeniowej 850kW  – Zadanie 2 realizowane w ramach Projektu Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości Batkowo”, oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć poniżej wskazane osoby, które posiadają doświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 9.2.2) IDW, a tym samym spełniamy warunek udziału w postępowaniu określony w pkt 9.1.3) IDW:

| Lp. | Imię i Nazwisko | Pełniona funkcja w przedmiotowym zamówieniu | Doświadczenie zawodowe | Informacja o podstawie do dysponowania wskazanymi osobami (własne / innego podmiotu)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Nazwa Inwestycji | Pełniona funkcja oraz okres jej sprawowania (od [dd/mm/rrrr] - do [dd/mm/rrrr]) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

* Wykonawca wpisuje odpowiednio: „własne” albo „innego podmiotu”.

Oświadczam, że:

- w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania przedmiotowego zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), będziemy dysponować tymi osobami, na potwierdzenie czego załączam pisemne zobowiązanie tych podmiotów, zgodne z pkt 9.3 SIWZ.

Podpis(y):

| Lp. | Nazwa Wykonawcy (Wykonawców | Nazwisko i imię osoby umocowanej do podpisania oferty | Podpis osoby umocowanej do podpisania oferty | Pieczęć Wykonawcy (Wykonawców/ Pełnomocnika) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |